## Slide 1
优化暗场交替相移掩模版图中的相位冲突消除
通义智能PPT

## Slide 2
content
目录
01
引言与背景
02
冲突图构建与计划嵌入
03
消除奇数环的方法
04
最小扰动与T-join问题
05
快速最优算法
06
实验结果与讨论

## Slide 3
引言与背景
01

## Slide 4
相移掩模技术概览
相移掩模基础
相移掩模技术通过在掩模上引入特定的相位差，改善光刻分辨率和景深，是次波长光学光刻的关键技术。
Levenson型相移
Levenson型相移掩模利用相邻透明区域间的180度相位差，使干涉破坏，提高图像对比度。
应用领域
广泛应用于VLSI设计，特别是对关键尺寸控制和分辨率提升有重要作用。
技术挑战
面临版图修改、相位分配及冲突解决等复杂问题，需高效算法支持。

## Slide 5
暗场交替相移掩模挑战
技术难点
暗场交替相移掩模技术在单曝光模式下，需解决版图修改与相位分配问题，以确保光刻分辨率和深度聚焦。
冲突处理
面对特征间距离不足导致的相位冲突，需开发高效算法优化版图，确保两色可着色，即无奇数环存在。
多层设计
兼容单曝光交替PSM，需考虑不同层的特定要求，如damascene金属化层的本地互连。
全芯片应用
未来150nm及以下工艺节点，全芯片PSM成为可能，需扩展算法至大规模版图优化。

## Slide 6
冲突图构建与计划嵌入
02

## Slide 7
冲突图构造方法
特征分割
每个特征（多边形）通过垂直切割成矩形，保持从每个矩形到其所属多边形的指针，简化冲突图构建及后续处理。
冲突检测
通过膨胀矩形并使用扫描线和区间树技术，检测重叠矩形对，识别不同多边形间的冲突，确保版图规则遵循。
冲突图构建
为每个特征创建节点，当两个特征处于相位冲突时，在它们对应的节点间引入边，形成冲突图，用于后续的两色着色问题求解。

## Slide 8
计划嵌入策略
冲突图的计划性
通过精心设计的连接策略，确保冲突图的每个特征节点与其相邻节点之间的连接路径不会相交，从而维持图形的计划性。
分组排序机制
将相邻特征按其相对位置分为四组，并对每组内的特征进行坐标排序，以建立一个兼容计划嵌入的循环顺序。
实例检测与修正
在正确计划性嵌入确立后，检测并修正所有可能引起边交叉的实例，确保冲突图的最终形态符合计划性要求。

## Slide 9
消除奇数环的方法
03

## Slide 10
现有方法回顾
01
Moniwa等人的方法
Moniwa等人提出了一种交互式方法，通过检测无法有效分配相位的情况来识别奇数环的存在，即冲突图中存在无法两色着色的子图。
02
Ooi等人的方法
Ooi等人建议了一种基于紧凑化的方法，首先创建符号版图，然后进行相位分配，最后通过紧凑化调整版图，确保与相位分配一致的设计规则。
03
改进的一次性方法
我们提出了一种“一次性”方法，初始仅约束版图满足最小间距设计规则，然后寻找最小的冲突边集，使冲突图可两色着色，接着分配相位并进行紧凑化处理。

## Slide 11
新方法：优化与实践
优化算法介绍
我们提出了一种基于简化与优化策略的新算法，通过使用特定的小工具来解决T-join问题，从而有效地消除冲突图中的奇数环。
简化与优化策略
该策略首先识别并消除度为0、1和非T集合中的度为2的节点，然后利用简化的小工具进行替换，减少计算复杂度。
基于小工具的算法
算法通过创建与节点度数和T集合成员关系相关的简化小工具，连接相邻节点的小工具，并在最终图中寻找最小成本完美匹配，以此确定最佳的奇数环消除方案。
实践效果
实验表明，新算法显著减少了未解决冲突的数量，降低了版图修改的需求，同时在处理大规模设计时表现出良好的运行时间。

## Slide 12
最小扰动与T-join问题
04

## Slide 13
最小扰动问题定义
01
问题背景
在暗场交替相移掩模技术中，版图设计需确保无奇数环存在，以实现有效的两色着色，即相位分配。
02
定义
最小扰动问题旨在寻找冲突图中最小权重边集，删除后使图变为二可着色，即消除所有奇数环。
03
目标
通过解决最小扰动问题，我们寻求在保证版图可行性的前提下，实现最小化版图修改，从而优化整体版图面积。

## Slide 14
T-join问题关联性
问题转换
将最小扰动问题转化为T-join问题，通过在冲突图的对偶图中寻找最小权重边集，使得特定节点集合中的每个节点与该边集中的奇数条边相连。
对偶图应用
利用几何对偶图的概念，将原图的面作为对偶图的节点，边的连接表示两个面共享边界。通过边删除操作映射到对偶图中的边收缩，解决奇数环消除问题。
优化求解
通过T-join问题的转化，可以进一步优化求解过程，利用完美匹配算法找到最小权重的解决方案，从而实现对原始冲突图的有效修改。

## Slide 15
快速最优算法
05

## Slide 16
简化与优化策略
机遇主义简化
通过消除度为0、1的节点以及不属于T的度为2的节点，简化问题规模，提高解决T-join问题的效率。
双连通组件分割
利用Hopcroft算法分割图形为双连通组件，分别求解每个组件的T-join问题，线性时间内获得全局最优解。
边权重优化
通过边替换策略，优化最大边权重，减少后续完美匹配算法的时间和内存消耗。

## Slide 17
基于小工具的算法
小工具概念
我们引入了一种新颖的算法，通过将T-join问题转换为最小权重完美匹配问题，利用简单的小工具来加速解决过程。每个小工具对应于原图中的一个节点，其设计依赖于节点的度数和是否属于特定集合T。
算法步骤
算法首先读取T-join实例，然后为每个节点创建小工具图，并连接相邻节点的小工具。最后，在生成的图中找到最小成本的完美匹配，从而返回最优解。
效率提升
通过使用优化的小工具，我们的算法在稀疏图上的运行时间显著减少，平均提高了四倍。这种改进源于更精细的小工具设计和更有效的连接策略。

## Slide 18
实验结果与讨论
06

## Slide 19
软件实现概述
软件平台
我们的软件在Solaris 2.6, Sun CC 4.2平台上使用C++实现，处理GDSII格式输入并转换为内部多边形数据库。
主要组件
系统包含两个关键部分：相位生成器和基于图的压缩器，分别负责冲突解决和版图优化。
相位生成器功能
相位生成器识别最小成本的冲突边集，生成相位分配，并创建压缩约束以保持版图与相位分配一致。
基于图的压缩器操作
压缩器生成标准设计规则约束，添加相位生成器产生的约束，通过Bellman-Ford算法解决约束图，优化特征坐标。

## Slide 20
性能评估与分析
算法效率对比
我们的优化算法显著减少了未解决冲突的数量，平均比先前方法降低了40%，这直接减少了后续版图调整的需求。
版图面积影响
通过减少未解决冲突，优化后的算法能够使版图面积平均降低约10%，即使在有限的原型压缩器功能下也表现出了潜力。
近似算法偏差
Goemans-Williamson近似算法的平均偏差约为10%，高于文献报道的2%偏差，表明在特定应用中可能需要更精确的解决方案。
未来工作方向
我们正在探索更强大的版图修改和相位分配方法，以及改进的压缩技术，以进一步提升暗场交替相移掩模的性能。

## Slide 21
THANKS
PPT内容由通义AI生成，访问tongyi.ai智能生成更多PPT