## Slide 1
时序产量驱动的时钟偏斜调度方法
通义智能PPT

## Slide 2
content
目录
01
引言与背景
02
问题陈述与模型
03
通用公式与统计解释
04
广义最小平衡算法
05
实验结果与分析
06
结论与未来工作

## Slide 3
01
引言与背景

## Slide 4
纳米技术中的过程变化影响
过程变化的非线性影响
在纳米技术中，过程变化对电路性能的影响呈非线性增长，导致组合电路的关键路径延迟随机变化，遵循非高斯分布。
关键路径延迟变异
由于工艺波动，关键路径延迟表现出非高斯特性，对电路的时序和性能产生不确定性影响。
时序裕量挑战
随着纳米技术的发展，时序裕量变得至关重要，超过了性能需求，成为电路设计中的主要考量因素。
传统方法局限性
传统的性能驱动时钟偏斜调度方法可能因未考虑电路延迟的不确定性而降低时序裕量，限制了其在现代集成电路设计中的应用。

## Slide 5
时钟偏斜调度的重要性
性能提升关键
时钟偏斜调度通过调整每个触发器的时钟到达时间，有效提高同步数字电路的性能和时序产量。
适应过程变化
面对纳米技术中的过程变化，时钟偏斜调度能增强电路对延迟不确定性的容忍度。
优化时序裕量
通过预分配安全边际，确保电路即使在工艺变化下也能满足时序要求，防止时序失效。
平衡性能与可靠性
时钟偏斜调度在追求高性能的同时，也注重电路的可靠性，实现性能与产量的双重优化。

## Slide 6
02
问题陈述与模型

## Slide 7
时序约束图模型
同步电路的时钟偏斜
定义了同步序列电路中相邻触发器间时钟信号到达时间的差异，即sij = Ti - Tj，其中Ti和Tj分别是触发器FFi和FFj的时钟信号到达时间。
时钟偏斜约束条件
为了保证数据的正确传输和接收，时钟偏斜sij必须满足特定的约束条件，涉及到时钟周期TCP、建立时间Tsetup、保持时间Thold以及路径延迟Dij和dij。
时序约束图表示
通过一个有向图G(V, E)来表示同步数字电路，每个顶点Vi代表一个触发器FFi，每条边eij和eji分别表示从FFi到FFj的建立时间和保持时间关系，形成了一个直观的时序约束网络。

## Slide 8
统计时序分析基础
统计时序分析
在纳米技术中，过程变化导致电路性能的非线性影响，关键路径延迟呈现随机非高斯分布。
关键路径延迟
关键路径延迟的不确定性源于工艺变化，需通过统计时序分析来准确评估。
时序分析工具
采用Monte Carlo模拟等统计方法，考虑非高斯分布特性，评估电路的时序行为。

## Slide 9
03
通用公式与统计解释

## Slide 10
最小化最大失败概率的通用公式
目标概述
我们的目标是最小化由时钟偏斜分配引起的时序失败概率。
数学表述
通过最小化所有边中最大失败概率来优化时序。
关键方程
采用公式(3)和(4)，将问题转化为求解最大最小问题。
统计解释
β代表最大的时序未失败概率，确保电路在各种条件下的可靠性。

## Slide 11
先前工作的统计解释
EVEN 方法解读
假设所有关键路径延迟的方差相同，简化为单变量安全边际分配，有效处理线性边界条件下的最小平均周期问题。
PROP 方法解析
引入路径延迟分布的方差，转化为最小成本时间比问题，适用于相同分布的关键路径，但受限于高斯假设的有效性。
局限性揭示
当关键路径遵循非高斯分布且差异显著时，EVEN 和 PROP 的解决方案合理性下降，无法准确反映统计行为。

## Slide 12
04
广义最小平衡算法

## Slide 13
算法原理
传统MB算法局限
原MB算法基于线性权重，适用于特定问题，如最小均值周期或成本时间比问题。
GMB算法创新
GMB引入非线性权重，通过CDF函数考虑非高斯分布，解决更广泛问题。
PSP算法升级
采用Bellman-Ford算法与二分法搜索，高效检测负循环，确定最优β值。
LUT加速计算
构建CDF查找表，实现快速逆CDF评估，提升GMB效率。

## Slide 14
参数最短路径检测
关键概念
参数最短路径检测是GMB算法的核心，用于识别时序约束图中的MTCC（最时序关键循环）。
Bellman-Ford算法应用
采用Bellman-Ford算法检测负权循环，适用于非线性权重的时序约束图。
Bisection搜索
结合二分法搜索最优β值，确保高效计算与精确度。

## Slide 15
05
实验结果与分析

## Slide 16
实验设置
软件环境
采用C++实现GMB算法，整合LEDA 4.2包用于基本图数据结构与算法。
硬件基准
基于标准ISCAS’89基准电路进行测试。
统计分析
实施10,000次蒙特卡洛SSTA，使用非线性统计门延迟模型。
参数配置
设置Tsetup和Thold为零，利用1,000样本构建LUT加速GMB。

## Slide 17
结果比较与讨论
GMB vs. PROP & EVEN
GMB方法在所有测试电路中展现出显著优势，平均提升17.7%的时序产量，最高可达33.6%，特别是在大规模电路如s35932和s38584中表现更佳。
Monte Carlo验证
通过10,000次Monte Carlo模拟验证，GMB在不同时钟周期下的时序产量均优于PROP和EVEN，特别是在时序产量50%-90%的关键区间。
改进趋势
随着电路规模增大，GMB相对于PROP和EVEN的改进幅度也相应增加，证明了其在处理复杂电路时的优越性。

## Slide 18
06
结论与未来工作

## Slide 19
研究贡献总结
创新方法
提出了一种新颖的时钟偏斜调度方法，有效提升时序产量，考虑了非高斯分布的关键路径延迟。
通用公式
开发了通用的优化问题公式，覆盖并解释了先前工作，准确处理关键路径的统计行为。
显著改进
实验表明，与现有方法相比，平均提高了17.7%的时序产量，最大提升达33.6%。

## Slide 20
潜在的研究方向
非线性影响探索
深入研究纳米技术中过程变化对电路性能的非线性影响，开发更精确的模型来预测和优化时钟偏斜调度。
多目标优化策略
结合性能、功耗和产量等多目标，设计综合优化算法，实现电路设计的全面优化。
实时适应机制
研究实时调整时钟偏斜的机制，以应对运行时环境变化，提高电路的可靠性和适应性。

## Slide 21
THANKS
PPT内容由通义AI生成，访问tongyi.ai智能生成更多PPT