## Slide 1
网络流在1D版图设计中的应用
通义智能PPT

## Slide 2
content
目录
01
引言与背景
02
网络流方法
03
切割重分布算法
04
冲突移除与高级光刻技术
05
实验结果与分析
06
结论与未来工作

## Slide 3
01
引言与背景

## Slide 4
先进工艺节点挑战
工艺节点缩小
随着工艺节点进入10nm以下，传统光刻技术面临极限，如叠加误差增加，影响电路性能和良率。
多图案光刻局限
多图案光刻技术虽能延续193nm ArF浸没光刻，但其固有缺陷限制了性能，如叠加误差问题。
自对准多重图案
自对准多重图案(SAMP)用于处理金属层，但在2D版图下产生复杂掩模形状，打印困难。
1D版图设计潜力
1D版图设计结合切割掩模方法成为sub-10nm工艺节点的有希望候选，简化制造流程，提高良率。

## Slide 5
1D版图设计的重要性
简化制造流程
1D版图设计通过将电路简化为沿单一方向排列的线性结构，显著降低了制造复杂度，特别是在亚10纳米工艺节点下，有助于实现更高效、更精确的制造过程。
减少间距冲突
通过精心规划的切割重分布技术，1D版图能够有效解决线路末端之间的间距冲突，确保电路的可制造性和性能稳定性，同时最小化额外寄生电容的引入。
提升设计灵活性
1D版图设计允许在保持电路功能的同时，灵活调整线路末端的位置，这不仅优化了电路版图，还为后续的制造步骤提供了更大的操作空间，如采用互补电子束光刻等高级光刻技术。

## Slide 6
02
网络流方法

## Slide 7
左-右-合并关系固定下的问题转化
问题转化关键
当两个可移动切割之间的左-右-合并(LRM)关系确定时，切割重分布问题可以转化为网络流问题，这一转化极大地简化了解决方案的寻找过程。
网络流问题优势
网络流问题作为一种经典的优化问题，拥有高效的算法解决方案，能够快速找到最优路径，适用于大规模数据集，从而加速切割重分布的计算。
LRM关系固定的意义
固定LRM关系意味着切割之间的相对位置被预设，这为构建网络流模型提供了基础，使得我们能够利用成熟的网络流算法来优化切割位置，以减少冲突并最小化线路延伸。

## Slide 8
冲突解决策略
切割插入
通过在相邻线路间插入额外切割点，可有效解决间距冲突，提升版图设计的可行性与效率。
网络流优化
利用网络流理论，将切割重分布问题转化为最小成本流问题，实现快速求解并最小化冲突数量。
高级光刻技术
结合互补电子束光刻等高级光刻技术，进一步消除未解决的冲突，优化整体版图方案。

## Slide 9
03
切割重分布算法

## Slide 10
约束描述
位置约束
每个切割ci的位置由其行坐标yi和列坐标xi确定，其中yi固定，xi需优化以最小化冲突和线延伸。
分离约束
当两个切割ci和cj位于同一行或相邻行时，必须保持最小安全距离db，以避免制造缺陷。
合并约束
若两个切割可垂直对齐，它们应被合并为单一切割，前提是它们在同一行或相邻行，或通过第三个切割间接连接。
扩展与边界约束
线延伸长度受限于电路关键路径的时序要求，同时切割只能在其所属间隙内移动，确保版图的物理可行性。

## Slide 11
最小成本流问题求解
冲突数量最小化
通过引入变量αij至每条边，将冲突数量最小化问题转化为线性规划问题，利用权重mij表示约束强度，目标是最小化所有边上的αij之和。
总线延伸最小化
设置bv为端点切割的权重，正负号区分左右端，中间切割bv为0，目标函数为所有切割点bv乘以x坐标之和的最小化。
双目标优化
结合冲突数量与总线延伸两个目标，形成双目标优化问题，通过调整权重平衡两者，最终目标是最大化所有边上的mijαij与所有切割点bvxi之和。
容量缩放算法应用
采用容量缩放算法求解最小成本流问题，该算法能有效处理大规模网络流问题，实现切割重分布的高效优化。

## Slide 12
04
冲突移除与高级光刻技术

## Slide 13
切割插入策略
冲突识别
当两个切割之间的安全距离不足时，它们处于冲突状态，可能影响制造可行性。
插入新切割
在相邻线路之间插入额外切割，可以解决间距冲突，允许更灵活的版图调整。
优化冲突解决
通过智能插入切割，不仅解决了冲突，还减少了后续处理步骤中的额外成本。
动态调整
切割插入策略动态适应版图需求，确保所有切割满足间距要求，提高整体设计效率。

## Slide 14
互补电子束光刻优化
优化目标
通过优化互补电子束光刻(e-beam)的使用，减少冲突并提升制造效率。
解决方案
采用最小权重顶点覆盖(MWVC)问题，最小化e-beam的总射击次数，从而优化吞吐量。
实施细节
利用MWVC问题的求解，确定哪些矩形需用e-beam打印，同时避免引入新的冲突。

## Slide 15
05
实验结果与分析

## Slide 16
与ILP方法对比
显著速度提升
我们的方法相较于ILP方法实现了200倍的速度加速，同时保持了竞争性的解决方案质量。
冲突减少策略
通过引入切割插入策略，我们方法中的电子束切割数量少于ILP方法，有效减少了冲突。
高效网络流求解器
利用高效的网络流求解算法，我们的方法在保证解决方案质量的同时，大幅缩短了计算时间。

## Slide 17
不同运行次数的影响
运行次数与成本
随着运行次数ns的增加，平均成本逐渐降低，表明更多运行次数有助于找到更优解决方案。
标准差变化
标准差随ns增加而减小，说明解决方案质量更加稳定，减少随机性带来的波动。
资源利用潜力
即使ns较低时，方法已展现高效性和竞争力，但增加ns可进一步提升解决方案质量，充分利用计算资源。
效率与效果平衡
ns的选择需平衡计算时间和预期解决方案质量，实验数据支持这一策略调整。

## Slide 18
06
结论与未来工作

## Slide 19
研究贡献总结
高效冲突解决
提出网络流方法，有效解决1D版图设计中的切割重分布问题，显著提升处理速度与解决方案质量。
创新切割插入策略
引入切割插入策略，进一步优化版图，减少冲突，提高整体设计效率。
高级光刻技术整合
结合互补电子束光刻技术，优化制造流程，实现更精细的1D版图设计。
实验验证成效
通过实验对比，证实方法在速度与效果上优于现有ILP方法，展现实际应用潜力。

## Slide 20
潜在改进方向
多目标优化
探索更复杂的优化模型，同时考虑多个目标函数，如成本、时间和资源消耗，以实现更全面的解决方案。
动态调整策略
开发动态调整左-右-合并关系的算法，根据实时计算结果和资源可用性自动优化版图设计，提高效率和适应性。
并行处理能力
增强算法的并行处理能力，利用分布式计算资源加速大规模数据集的处理速度，缩短计算时间，提升整体性能。
机器学习集成
引入机器学习技术预测最佳版图方案，通过历史数据训练模型，智能选择最优参数配置，进一步提升算法的智能化水平。

## Slide 21
THANKS
PPT内容由通义AI生成，访问tongyi.ai智能生成更多PPT